| Самостоятельная работа 10 кл «Переменное электромагнитное поле» Вариант 1 1 Определите емкостное сопротивление конденсатора емкостью 3 мкФ в цепи с частотой переменного тока 50 Гц. 2.Сила тока в электрической цепи электродвигателя равна 20 А. Индуктивность обмотки электродвига-теля 10-4 Гн. Определите энергию магнитного поля этой обмотки. 3. В колебательном контуре индуктивность катушки равна 0,25 Гн, а емкость конденсатора 1мкФ. Опреде-лите частоту собственных колебаний в этом контуре 4. Найти изменение силы тока за 0,025 с в обмотке электромагнита индуктивностью 45 мГн , если в ней возбуждается ЭДС самоиндукции 36 В. 5. Сила тока в цепи изменяется по закону I=2cos(50(t+0,2() . Определить амплитуду колебаний силы тока, действующее значение силы тока, циклическую и линейную частоту, период, фазу и начальную фазу колебаний. | Самостоятельная работа 10 кл «Переменное электромагнитное поле» Вариант 2 1. Найдите индуктивность катушки с током силой 25 А, энергия магнитного поля которой равна 2,5 Дж ? 2. Найти индуктивное сопротивление катушки индуктивностью 0,8 Гн в цепи с частотой переменного тока 400 Гц. 3. Колебательной контур состоит из катушки , индуктивностью 8 Гн, и конденсатора емкостью 2мкФ. Определите частоту собственных колебаний в этом контуре. 4. Какова индуктивность катушки, в которой равномерное изменение силы тока на 2,5 А за 2 мс возбуждает ЭДС самоиндукции 24 В? 5. Напряжение в цепи изменяется по закону U=2cos(50(t+0,2() . Определить амплитуду колебаний силы тока, действующее значение силы тока, циклическую и линейную частоту, период, фазу и начальную фазу колебаний. |
| --- | --- |
| Самостоятельная работа 10 кл «Переменное электромагнитное поле» Вариант 1 1 Определите емкостное сопротивление конденсатора емкостью 3 мкФ в цепи с частотой переменного тока 50 Гц. 2.Сила тока в электрической цепи электродвигателя равна 20 А. Индуктивность обмотки электродвига-теля 10-4 Гн. Определите энергию магнитного поля этой обмотки. 3. В колебательном контуре индуктивность катушки равна 0,25 Гн, а емкость конденсатора 1мкФ. Опреде-лите частоту собственных колебаний в этом контуре 4. Найти изменение силы тока за 0,025 с в обмотке электромагнита индуктивностью 45 мГн , если в ней возбуждается ЭДС самоиндукции 36 В. 5. Сила тока в цепи изменяется по закону I=2cos(50(t+0,2() . Определить амплитуду колебаний силы тока, действующее значение силы тока, циклическую и линейную частоту, период, фазу и начальную фазу колебаний. | Самостоятельная работа 10 кл «Переменное электромагнитное поле» Вариант 2 1. Найдите индуктивность катушки с током силой 25 А, энергия магнитного поля которой равна 2,5 Дж ? 2. Найти индуктивное сопротивление катушки индуктивностью 0,8 Гн в цепи с частотой переменного тока 400 Гц. 3. Колебательной контур состоит из катушки , индуктивностью 8 Гн, и конденсатора емкостью 2мкФ. Определите частоту собственных колебаний в этом контуре. 4. Какова индуктивность катушки, в которой равномерное изменение силы тока на 2,5 А за 2 мс возбуждает ЭДС самоиндукции 24 В? 5. Напряжение в цепи изменяется по закону U=2cos(50(t+0,2() . Определить амплитуду колебаний силы тока, действующее значение силы тока, циклическую и линейную частоту, период, фазу и начальную фазу колебаний. |